## Slide 1
سیستم هوشمند تشخیص و اطفاء حریق و نشت گاز با رویکرد بی‌درنگ
Real-Time Smart Fire Detection and Gas Leak Management System
بستر پیاده‌سازی
ARM Cortex-M3 میکروکنترلر STM32F103C8T6 با فرکانس 8 مگاهرتز
رویکرد Bare-Metal بدون سیستم‌عامل (پاسخ‌دهی قطعی زیر1 ms)
مشخصات درس
درس: سیستم‌های نهفته و بی‌درنگ
استاد: دکتر سیاوش زرگری
رویکرد Real-Time با معماری ISR محور و FSM سه‌حالته
🔥 تشخیص حریق
سنسور LM35روی PA0 آستانه ADC = 491/60℃
💨 پایش نشت گاز
سنسور گاز روی PA1 آستانه ۲۰٪ / ADC=819
⚙️ کنترل عملگرها
Servo روی Timer3 و DC Motor روی Timer2
🖥️ نمایش وضعیت
نمایشگر LCD روی پورت D کیپد 4×4 روی پورت B

## Slide 2
چرا این سیستم ضروری است؟
❌ سیستم‌های سنتی، محدودیت‌های بنیادین
زمان واکنش در حوادث آتش‌سوزی و نشت گاز، مرز بین کنترل و فاجعه است
تکیه بر نیروی انسانی خطاپذیر است و سرعت عمل را به شدت کاهش می‌دهد
سیستم‌های قدیمی فاقد قابلیت تصمیم‌گیری خودکار و هم‌زمان برای چند خطر هستند
فاصله زمانی بین تشخیص و اقدام در سیستم‌های دستی بحرانی و قابل توجه است
✅ راهکار پیشنهادی سیستم هوشمند Bare-Metal
سیستم تعبیه‌شده کاملاً خودکار مبتنی بر ARM Cortex-M3 با رویکرد Bare-Metal
واکنش بدون دخالت انسان در کسری از میلی‌ثانیه از طریق ISR
پایش هم‌زمان دما و غلظت گاز با اولویت‌بندی هوشمند خطرات
معماری Real-Time با تضمین زمان پاسخ قطعی (Deterministic Response)
<1ms
تأخیر ISR
زمان پاسخ قطعی از تشخیص تا اقدام
8MHz
فرکانس پردازنده
هسته ARM Cortex-M3 در STM32F103C8T6
12bit
دقت ADC
4096 سطح تفکیک برای خواندن سنسورها
3
حالات FSM
NORMAL، GAS_LEAK و FIRE با گذار قطعی

## Slide 3
کالبدشکافی سخت‌افزار
میکروکنترلر مرکزی: STM32F103C8T6 — هسته ARM Cortex-M3 @ 8MHz | Flash 64KB | ADC 12-bit داخلی
➡️ خروجی‌ها (Outputs)
نمایشگر LCD
پورت D — نمایش وضعیت لحظه‌ای سیستم
نشان‌دهنده حالت فعال FSM و مقادیر سنسور
شیر برقی گاز — Servo
پایه PA6 — Timer3— سیگنال PWM 50Hz
باز (0°) یا بسته (90°) بر اساس حالت سیستم
پمپ آب — DC Motor
پایه PA15 — Timer2— Duty Cycle متغیر
خاموش (0%) یا حداکثر توان (100%) در حریق
⬅️ ورودی‌ها (Inputs)
سنسور دما LM35
پایه PA0 — کانال ADC شماره 0
خروجی آنالوگ: 10mV/°C
سنسور گاز (پتانسیومتر)
پایه PA1 — کانال ADC شماره1
شبیه‌سازی غلظت گاز در محیط آزمایشگاه
کیپد 4×4
پورت B — پیکربندی GPIO ورودی/خروجی
تأیید رفع خطر و بازگشت به حالت NORMAL
معماری تایمرهای مستقل (Timer 2 و Timer3) تضمین می‌کند که تولید سیگنال PWM کاملاً توسط سخت‌افزار انجام شده و هیچ باری بر CPU تحمیل نمی‌شود — اصل محوری طراحی Bare-Metal Real-Time.

## Slide 4
دقت در تشخیص خطر
کالیبراسیون سنسور دما (LM35)
خروجی آنالوگ: به ازای هر °C 1 دقیقاً 10 mV ولتاژ تولید می‌شود
فرمول تبدیل: Temp (°C) = ADC_Value × (3300mV / 4096) / 10
آستانه حریق: °C 60 معادل مقدار دیجیتال ADC = 491 در مبدل 12 بیتی
دقت تفکیک: هر واحد ADC معادل0.8℃ تغییر دما
کالیبراسیون سنسور گاز
شبیه‌سازی با پتانسیومتر برای تست و اعتبارسنجی در محیط آزمایشگاهی
آستانه نشت: 20% از مقیاس کامل معادل مقدار دیجیتال ADC = 819
هر دو کانال با نرخ نمونه‌برداری یکسان از طریق ADC داخلی خوانده می‌شوند
مقایسه آستانه‌های ADC
سنسور
حالت عادی (ADC)
آستانه خطر (ADC)
مقدار فیزیکی
دما (LM35)
< 491
491
60°C
گاز (پتانسیومتر)
< 819
819
20% Full Scale
فرمول محاسبه ADC برای دما: 491 = 60 × 5000mV / 4091 × 10mV (دقت 12 بیتی تضمین‌کننده تشخیص تغییرات کوچک‌تر از 1℃ است.)
12%
ADC 491 / 4096
نسبت آستانه دما از بازه کامل — معادل60℃
20%
ADC 819 / 4096
نسبت آستانه گاز از بازه کامل — آستانه نشت
0.8
°C به ازای هر ADC
دقت تفکیک دمایی مبدل 12 بیتی با ولتاژ مرجع 3.3V

## Slide 5
مکانیزم‌های ایمنی بدون درگیر کردن پردازنده
⚙️ کنترل شیر برقی گاز (Servo Motor)
تایمر: Timer3 فرکانس PWM برابر 50Hz (دوره تناوب20 ms)
حالت ایمن (0°): پالس 1 ms شیر کاملاً باز، جریان گاز برقرار
حالت خطر (90°): پالس 2 ms شیر کاملاً بسته، قطع فوری گاز
تغییر زاویه بدون مداخله CPU از طریق سخت‌افزار تایمر انجام می‌شود
💧 کنترل پمپ آب (DC Motor)
تایمر: Timer2 (کنترل توان با تغییر Duty Cycle سیگنال PWM)
حالت عادی: Duty Cycle = 0% (پمپ خاموش)
حالت حریق: Duty Cycle = 100% (پمپ با حداکثر توان فعال)
هر دو عملگر از طریق GPIO و تایمرهای مستقل کنترل می‌شوند
جدول مقایسه پارامترهای PWM
عملگر
تایمر
فرکانس
حالت عادی
حالت اضطراری
Servo (شیر گاز)
Timer3
50 Hz
پالس 1ms / 0°
پالس 2ms / 90°
DC Motor (پمپ)
Timer2
متغیر
Duty 0%
Duty 100%
Timer 3 Servo PWM
دوره تناوب 20 ms ثابت — تنها عرض پالس بین 1ms و 2ms تغییر می‌کند
Timer 2 DC Motor PWM
سوئیچ دیجیتال کامل: صفر تا صد درصد — بدون حالت میانی
استقلال از CPU
هر دو تایمر پس از پیکربندی اولیه کاملاً مستقل از CPU عمل می‌کنند

## Slide 6
منطق کنترل و ماشین حالت متناهی
معماری FSM سه‌حالته — گذارها و شرایط
1
🔵 NORMAL
پایش مداوم هر دو کانال ADC — نمایش وضعیت روی LCD تمام عملگرها در حالت ایمن (Servo = 0°، Motor = 0°)
2
🟠 GAS_LEAK
شرط: ADC_Gas ≥ 819 فعال‌سازی آلارم صوتی، بستن شیر گاز (Servo → 90°)، نمایش هشدار روی LCD
3
🔴 FIRE
شرط: ADC_Temp ≥ 491 بالاترین اولویت — فعال‌سازی پمپ آب (DC Motor → 100%) و بستن هم‌زمان شیر گاز
جدول گذارهای FSM
از حالت
به حالت
شرط
NORMAL
GAS_LEAK
ADC_Gas ≥ 819
NORMAL
FIRE
ADC_Temp ≥ 491
GAS_LEAK
FIRE
ADC_Temp ≥ 491
هر حالت
NORMAL
رفع خطر + تأیید Keypad
ویژگی‌های کلیدی ISR
تمام گذارها از طریق ISR اجرا می‌شوند
تأخیر قطعی زیر 1ms تضمین‌شده
اولویت FIRE بالاتر از GAS_LEAK در همه شرایط
بازگشت به NORMAL نیازمند تأیید دستی از طریق GPIO
FIRE
GAS_LEAK
NORMAL

## Slide 7
مدیریت همزمان حوادث
در وقوع همزمان، سیستم بلافاصله به حالت حریق ارتقا می‌یابد (منطق ارتقاء اولویت)
رویداد
اولویت
اقدام سیستم
نشت گاز مستقل
متوسط
بستن شیر گاز
بحران حریق
بحرانی
روشن کردن پمپ + بستن شیر گاز
وقوع همزمان
بحرانی (Override)
ارتقاء فوری به حالت حریق — دستور نشت نادیده گرفته می‌شود

## Slide 8
چرا رویکرد Bare-Metal؟
رویکرد سنتی Polling + Delay
خفگی پردازنده، پاسخ کند، غیرقابل اطمینان
راهکار ما NVIC
تایمر4 هر 10 ms وقفه سخت‌افزاری ایجاد می‌کند تا کیپد اسکن شود
پردازنده 100% زمان خود را صرف خواندن سنسورها می‌کند (واکنش زیر1 ms)

## Slide 9
دیباگینگ و رفع موانع اجرایی
چالش 1: لرزش کیپد
شمارنده هوشمند 150ms برای حذف نویز (Debounce)
چالش 2: پایه‌های شناور
فعال‌سازی مقاومت Pull-Up داخلی برای جلوگیری از هذیان الکتریکی
چالش 3: قفل رجیسترهای سایه سروو
دستور سخت‌افزاری به‌روزرسانی رویداد تایمر (UG bit)

## Slide 10
برآورد WCET و WCRT
زمان پاسخ‌گویی کل سیستم در بدترین حالت: < 1 ms
تمام وظایف بحرانی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه اجرا می‌شوند و پاسخ‌دهی بلادرنگ را تضمین می‌کنند.
وظیفه
زمان تخمینی
تأثیر
تبدیل ADC
~15 µs
بسیار پایین
اسکن کیپد در ISR
~3 µs
ناچیز
ارزیابی FSM
~20 µs
سریع
به‌روزرسانی LCD
~40 µs/char
کوتاه و محدود

## Slide 11
نمایش عملکرد عملی سیستم
🟢 حالت عادی
SYSTEM SECURE
همه سیستم‌ها پایدار
🟠 نشت گاز
GAS LEAK
بستن خودکار شیر گاز
🔴 حریق
FIRE ALARM
روشن شدن پمپ آب + بستن شیر گاز

## Slide 12
🟢 حالت عادی
SYSTEM SECURE
همه سیستم‌ها پایدار

## Slide 13
🟠 نشت گاز
GAS LEAK
بستن خودکار شیر گاز

## Slide 14
🔴 حریق
FIRE ALARM
روشن شدن پمپ آب + بستن شیر گاز

## Slide 15
عملکرد کلیدهای کیپد و بازخورد منوها روی LCD
کیپد ماتریسی رابط اصلی HMI است و با مسیریابی وابسته به حالت، خطاهای اپراتور را کم می‌کند.
کلید A (لغو و بازگشت):
در بیشتر منوها، عملیات را لغو می‌کند
پیام CANCELED را نشان می‌دهد و به SYSTEM: SECURE برمی‌گردد
کلید B (شیر گاز):
اگر شیر باز باشد، منوی SHUT GAS می‌آید
اگر شیر بسته باشد، منوی OPEN GAS می‌آید
بعد از رمز ۴ رقمی، وضعیت GAS VLV: CLOSED / OPEN نمایش داده می‌شود
کلید C (پمپ آب):
وضعیت پمپ را بررسی می‌کند
اگر خاموش باشد، STRT WTR می‌آید
اگر روشن باشد، STOP WTR می‌آید
کلید D (تغییر رمز):
رمز فعلی را می‌خواهد
بعد از تایید، رمز جدید را ذخیره می‌کند
کلیدهای * و # (نمایش زنده):
* دمای لحظه‌ای را نشان می‌دهد
# غلظت گاز را نشان می‌دهد

## Slide 16
دستاوردها و چشم‌انداز توسعه
دستاوردها
سیستم بلادرنگ با پاسخ < 1ms
مدیریت همزمان I/O
رابط HMI امن
چشم‌انداز آینده
سخت‌افزار
ماژول Wi-Fi برای قابلیت‌های IoT، نوتیفیکیشن موبایل
نرم‌افزار
مهاجرت به FreeRTOS برای سیستم‌های پیچیده‌تر، فیلتر دیجیتال Moving Average

## Slide 17
با تشکر از توجه شما
آماده پاسخگویی به پرسش‌های شما هستم.
اعضای تیم:
نوید رستمی، معید غیادی